## Slide 1
PDI
ruído → suavização → aguçamento
PROJETO M1
Operações Pontuais e
Filtragem Espacial
Melhoria de imagens dermatoscópicas do ISIC
Gustavo Corrêa de Mello · Heloisa Born · João Paulo Jorge
Professor Felipe Viel · 2026

## Slide 2
Problema e conjunto de imagens
Imagens originais do ISIC · três melanomas do tronco posterior, escolhidos por desafios de qualidade diferentes.
Contraste muito baixo
Faixa de intensidade pequena; caso forte para operação pontual.
ISIC_7236365
Pelos densos
Textura estrutural elevada; pode ser realçada em excesso.
Bordas difusas
Imagem entre as menos nítidas; bom caso para aguçamento.
Objetivo do experimento
Encontrar o melhor compromisso entre melhoria de contraste, redução de ruído e preservação/realce de detalhes — sem introduzir artefatos que prejudiquem a interpretação.
ISIC_0014049
ISIC_7236365
ISIC_0021531

## Slide 3
Pipeline do trabalho
Cada etapa foi implementada pelo grupo; as duas pipelines usam as mesmas técnicas e parâmetros, mudando apenas a ordem.
1
Imagem original
Gustavo
2
Ruído controlado
Heloisa
3
Operação pontual
Gustavo
4
Suavização
Heloisa
5
Aguçamento
João
6
PSNR + SSIM
João
Configuração 1
Ruído → equalização → Gaussiano → High-Boost
Configuração 2
Ruído → High-Boost → Gaussiano → equalização
Mesmas técnicas + mesmos parâmetros ⇒ a diferença final pode ser atribuída à ordem das etapas.

## Slide 4
Ruído Gaussiano controlado
Etapa 3 · implementação própria · Heloisa
MODELO
g(x,y) = f(x,y) + n(x,y)
n(x,y) ~ N(0, 15²)
Parâmetros usados
σ = 15
Média = 0
Semente = 42
Saída limitada a [0, 255], arredondada e convertida para uint8.
gerador = np.random.default_rng(semente)
ruido = gerador.normal(
loc=media, scale=sigma,
size=imagem.shape
)
imagem_ruidosa = np.clip(
imagem.astype(float) + ruido, 0, 255
)
return np.round(imagem_ruidosa).astype(np.uint8)
Por que “controlado”?
Mesmos parâmetros + semente fixa ⇒ experimento reproduzível e comparações mais justas.

## Slide 5
Operação pontual: equalização de histograma
Etapa 4 · implementação própria · Gustavo
Transformação de intensidade
s = 255 · (CDF(r) − CDFmin) / (1 − CDFmin)
Redistribui os tons ocupados para ampliar o contraste.
Implementação manual
Histograma (256 níveis) → CDF acumulada → LUT.
Imagem uniforme é devolvida sem alteração para evitar divisão por zero.
Decisão experimental
Equalização usada nas duas pipelines.
Correção gama também foi implementada, mas ficou fora da comparação final para que só a ordem mudasse.
Trecho importante do código
minima = acumulada[h > 0][0] tabela = np.round(255 * (acumulada - minima) / (1 - minima)) tabela = np.clip(tabela, 0, 255).astype(np.uint8) return tabela[img]

## Slide 6
Convolução 2D manual
Base reutilizada pela suavização e também pelo aguçamento.
KERNEL GAUSSIANO 5×5 · σ = 1.0
0.003
0.013
0.022
0.013
0.003
0.013
0.060
0.098
0.060
0.013
0.022
0.098
0.162
0.098
0.022
0.013
0.060
0.098
0.060
0.013
0.003
0.013
0.022
0.013
0.003
Σ kernel = 1
1
Valida imagem 2D
e kernel ímpar
2
Converte para
float64
3
Rotaciona o kernel
em 180°
4
Padding edge
repete pixels da borda
5
Desliza, multiplica
e soma
Saída em float64
Laplaciano e Sobel podem gerar valores negativos antes do ajuste final; por isso a convolução retorna float64.
Implementação própria
Sem cv2.filter2D, scipy.ndimage.convolve ou equivalentes.
Reutilização
A mesma conv2d_float é chamada no Gaussiano e no código de aguçamento do João. O padding edge evita bordas artificiais.

## Slide 7
Suavização: Gaussiano × Mediana
Etapa 5 · Gaussiano usado nas pipelines finais; mediana mantida como comparação.
Filtro Gaussiano 5×5 · σ = 1.0
• Kernel gerado pela distribuição Gaussiana e normalizado.
• Média ponderada: maior peso para pixels próximos ao centro.
• Aplicado pela convolução 2D manual.
• Escolhido para as pipelines finais por ser adequado ao ruído Gaussiano inserido.
Filtro de mediana 3×3
• Não usa convolução.
• Ordena os 9 valores da vizinhança e escolhe o valor central.
• Padding “edge”: repete pixels próximos da borda.
• Implementado e comparado isoladamente; não entrou nas pipelines finais.
Decisão técnica final
O Gaussiano foi mantido nas duas pipelines para reduzir o ruído artificial Gaussiano; a mediana ficou como comparação de técnica.

## Slide 8
Aguçamento e métricas
High-Boost como saída final · PSNR e SSIM para avaliação quantitativa.
High-Boost · k = 1,5
saída = f + k · (f − borrada)
Borramento interno: Gaussiano 3×3, σ = 1.
Realça detalhes mantendo a imagem completa.
Resultado do aguçamento
Não é apenas mapa de bordas.
Sobel e Laplaciano também foram implementados para análise e validação.
PSNR + SSIM
PSNR: erro de intensidade; maior é melhor.
SSIM: preservação estrutural; 1 = imagens idênticas.
Integração validada
A mesma conv2d_float é reutilizada no Gaussiano e no High-Boost. O padding edge evita bordas artificiais; o Sobel foi validado em teste sintético.

## Slide 9
Configuração 1 × Configuração 2
Mesmas técnicas e parâmetros; somente a ordem das etapas muda.
PIPELINES FINAIS
Pipeline 1
Ruído Gaussiano
↓
Equalização
↓
Gaussiano 5×5
↓
High-Boost
Pipeline 2
Ruído Gaussiano
↓
High-Boost
↓
Gaussiano 5×5
↓
Equalização
Ao controlar técnicas e parâmetros, qualquer diferença final é atribuída à ordem das etapas.

## Slide 10
Comparação visual dos resultados
Original em tons de cinza → degradada por ruído Gaussiano → resultados finais das duas configurações.
Original (tons de cinza)
Degradada
Config. 1
Config. 2
ISIC_0014049
ISIC_7236365
ISIC_0021531
A Configuração 1 preservou melhor o resultado final nas três imagens; a Configuração 2 ficou mais saturada e granulada após a equalização final.

## Slide 11
Resultados quantitativos
PSNR (dB) / SSIM com a imagem original sem ruído como referência.
Original
Degradada
Config. 1
Config. 2
ISIC_0014049
PSNR = ∞
SSIM = 1,000
24,60 dB
SSIM = 0,240
17,51 dB
SSIM = 0,119
11,22 dB
SSIM = 0,038
ISIC_7236365
PSNR = ∞
SSIM = 1,000
24,61 dB
SSIM = 0,401
15,52 dB
SSIM = 0,513
14,85 dB
SSIM = 0,473
ISIC_0021531
PSNR = ∞
SSIM = 1,000
24,60 dB
SSIM = 0,232
14,10 dB
SSIM = 0,168
11,98 dB
SSIM = 0,113
Melhor estágio intermediário
Pipeline 2 após o Gaussiano: PSNR 32,55 / 31,25 / 32,64 dB · SSIM 0,679 / 0,767 / 0,677.

## Slide 12
Análise, discussão e conclusão
A ordem das etapas alterou significativamente o resultado, mesmo com técnicas e parâmetros idênticos.
1 · Resultado por imagem
ISIC_0014049
→ Pipeline 1
ISIC_7236365
→ Pipeline 1
ISIC_0021531
→ Pipeline 1
Pipeline 1 venceu em PSNR e SSIM.
2 · Por que a ordem importa?
Equalizar cedo amplifica ruído, mas o Gaussiano ainda corrige parte.
Aguçar antes de suavizar é ineficiente.
Equalizar no final deixa o ruído amplificado sem etapa posterior.
3 · Limitações
PSNR/SSIM medem fidelidade, não visibilidade clínica.
Parâmetros fixos não são ideais para todas as imagens.
Redimensionar para 1024 px suaviza levemente.
Conclusão: a Pipeline 1 apresentou o melhor resultado final nas 3 imagens; a ordem das operações foi decisiva.

## Slide 13
Apêndice · validações funcionais
Material de apoio para perguntas técnicas; não substituir PSNR/SSIM na análise final.
Ruído
σ = 15 e semente fixa reproduzem exatamente o mesmo ruído.
σ = 0 preserva a imagem; σ negativo é rejeitado.
Suavização
Imagem uniforme 128 permanece 128 com Gaussiano e mediana.
Kernel 5×5 soma 1 e o padding edge não cria moldura artificial.
Integração com aguçamento
Sobel em imagem uniforme retorna 0; em uma transição vertical detecta a borda.
Laplaciano e High-Boost preservam regiões uniformes.
Essas checagens validaram comportamento e integração durante o desenvolvimento. A comparação oficial permanece PSNR + SSIM.
assert saida.shape == original.shape
assert saida.dtype == np.uint8